УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Главы администрации

города Байконур

от  09 ноября 2016 г.  №      319

ПРАВИЛА

содержания и ремонта городских, магистральных автомобильных дорог, оплачиваемых за счет средств бюджета города Байконур

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила содержания и ремонта городских, магистральных автомобильных дорог, оплачиваемых за счет средств бюджета города Байконур, определяют порядок организации и проведения работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог, находящихся в пользовании и владении городской администрации, переданных по актам приема-передачи объектов комплекса «Байконур» (далее – автомобильные дороги), а также порядок создания и использования на автомобильных дорогах парковок (парковочных мест), являющихся элементом обустройства автомобильных дорог.

Настоящие Правила не распространяются на правоотношения, возникающие в связи с созданием и использованием парковок (парковочных мест), в том числе совмещенных с объектами дорожного сервиса и (или) объектами, расположенными вдоль автомобильных дорог и не являющихся элементами обустройства автомобильных дорог. Проектирование,  строительство, обустройство и содержание таких парковок (парковочных мест) осуществляется заинтересованными физическими и юридическими лицами на земельных участках, предоставляемых им для этих целей в порядке, установленном постановлением Главы администрации города Байконур             от 28 мая 2013 года № 62 «Об утверждении Порядка предоставления права землепользования на земельный участок в черте города Байконур»                               (с изменениями).

1.2. Содержание и ремонт автомобильных дорог комплекса «Байконур» осуществляется в соответствии с:

Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»      (с изменениями);

Федеральным законом от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»               (с изменениями);

отраслевыми дорожными методическими документами от 17 марта 2004 г.   № ОС – 28/1270-ис «Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования»;

приказом Министерства транспорта Российской Федерации                                от  16   ноября   2012 г.   №   402   «Об   утверждении   Классификации   работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог»                   (с изменениями)

ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств» (с изменениями)                     (далее — ГОСТ Р 52289-2004).

  - В настоящих Правилах используются следующие понятия:

содержание автомобильной дороги — комплекс  работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения;

ремонт автомобильной дороги — комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги;

обслуживающая организация — юридическое лицо любой организационно-правовой формы, определенное в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и иными нормативными правовыми актами подрядчиком (исполнителем) по содержанию и ремонту автомобильных дорог;

балансодержатель — юридическое  лицо, за которым закреплены в установленном законодательством порядке автомобильные дороги комплекса «Байконур»;

заказчик — юридическое лицо, осуществляющее функции  государственного заказчика, действующее от имени администрации  города Байконур, уполномоченное принимать бюджетные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации от имени администрации  города Байконур и осуществляющее закупки товаров, работ, услуг в соответствии с требованиями федерального законодательства о контрактной системе в сфере закупок, по содержанию и ремонту автомобильных дорог.

1.4. Организацию деятельности по содержанию и ремонту автомобильных дорог комплекса «Байконур» осуществляет структурное подразделение администрации города Байконур, наделенное полномочиями в сфере благоустройства.

2. Порядок организации и проведения работ по содержанию и ремонту

автомобильных дорог

2.1. Организация и проведение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог включают в себя следующие мероприятия:

1) оценку технического состояния автомобильных дорог в порядке,

установленном приказом Министерства транспорта Российской Федерации от

27 августа 2009 г. № 150 «О порядке проведения оценки технического состояния автомобильных дорог»;

2)  разработку  проектов  работ  по  содержанию и ремонту автомобильных

дорог (далее – проекты) или сметных расчетов стоимости работ по содержанию  и ремонту автомобильных дорог (далее – сметные расчеты);

3) проведение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог;

4) приемку выполненных работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог.

2.2. По результатам оценки технического состояния автомобильных            дорог и в соответствии с проектами организации дорожного движения, а также с учетом анализа аварийности балансодержатель совместно со структурным подразделением администрации города Байконур, наделенным полномочиями в сфере благоустройства, формирует план разработки проектов или сметных расчетов.

2.3. План разработки проектов или сметных расчетов на очередной финансовый год   утверждается   Главой   администрации   города Байконур.

2.4. В соответствии с утвержденными планами, организация работ по содержанию и ремонту дорог с привлечением обслуживающих организаций осуществляется Заказчиком.

2.5. Проекты или сметные расчеты разрабатываются с учетом Классификации работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, утвержденной приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 16 ноября 2012 г. № 402 «Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог» (с изменениями).

2.6. При разработке сметных расчетов в первую очередь учитывается выполнение следующих видов работ:

а) работы, влияющие на безопасность дорожного движения, в том числе восстановление и замена элементов ограничивающих пешеходных ограждений, дорожных знаков, уборка посторонних предметов с проезжей части, уборка снега и борьба с зимней скользкостью, ямочный ремонт покрытий;

б) работы, влияющие на срок службы элементов автомобильной дороги и входящих в ее состав искусственных дорожных сооружений, в том числе восстановление обочин, откосов земляного полотна, элементов водоотвода, приведение полосы отвода автомобильной дороги в нормативное состояние и проведение ремонта дорожного покрытия.

2.7. При проведении ремонтных работ автомобильных дорог обслуживающие организации:

1) выполняют работы по содержанию участков автомобильных дорог или их отдельных элементов, находящихся в стадии ремонта, а также участков временных дорог, подъездов, съездов, объездов, используемых для организации движения транспортных средств в зоне проведения работ;

2) организуют движение транспортных средств в зоне проведения дорожных   работ   в   соответствии   со   схемами,    согласованными органами

Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации;

3) выполняют ремонт автомобильных дорог.

2.8. При    возникновении   на   автомобильной    дороге   препятствий   для  движения транспортных средств в результате обстоятельств непреодолимой силы обслуживающей организацией, осуществляющей работы по содержанию автомобильных дорог, обеспечивается принятие незамедлительных мер по организации дорожного движения или временному ограничению либо прекращению движения транспортных средств в порядке, установленном нормативным правовым актом Главы администрации города Байконур.

2.9. Приемка результатов выполненных работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог осуществляется Заказчиком в соответствии с условиями заключенного договора на их выполнение путем оценки уровня содержания и ремонта автомобильных дорог, порядок проведения которой утверждается нормативным актом администрации города Байконур.

2.10. Для осуществления приемки работ Заказчик должен быть обеспечен средствами передвижения (автомобилем), средствами измерения (дорожный курвиметр, пирометр, измерительная рулетка на 50 м) и персональным компьютером с программным комплексом «Гранд-Смета» за счет собственных средств.

3. Порядок создания и использования на автомобильных дорогах

парковок (парковочных мест), являющихся элементами

обустройства автомобильной дороги

3.1. Проектирование, строительство и содержание парковок (парковочных мест), располагаемых на автомобильных дорогах и являющихся элементами обустройства таких дорог (далее – парковки), оплачивается за счет средств бюджета города Байконур, предусмотренных на содержание и ремонт объектов внешнего благоустройства города Байконур.

3.2. Создание и использование парковок осуществляется в соответствии с проектами. В проекте парковки указываются:

место расположения парковки;

вместимость парковки;

особенности благоустройства территории.

3.3. Информация о режиме работы парковки указывается на знаке дополнительной информации (табличке) 8.5.4 «Время действия»,   расположенном под информационным знаком 6.4 «Парковка (парковочное место)» (ГОСТ Р 52289-2004).

_____________________